Реконструкция ЦТП под котельную в п.Мстихино Калужской области

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-06

(локальная смета)

на отопление, теплоснабжение,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

# Основание: чертежи № 1408-01-1-ОВ

Сметная стоимость 96456 руб.

# Средства  на оплату труда 3532 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01. 2001 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Отопление |
| 1 | ТЕР16-02-001-02 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм Коэф-ты к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м трубопровода | 1,05 | 2765,12 | 342,00 | 56,85 2,35 | 2366,27 | 2903 | 359 | 60 2 | 2484 | 37,9155 39,8113 | 0,625 0,6562 |
| 2 | СЦМ-300-1484 | Кран шаровой В-В размером 3/4 | шт | 15 | 79,10 |  |  | 79,10 | 1187 |  |  | 1187 |  |  |
| 3 | прайс-лист | Кран шаровый полнопроходной муфтовый со спускником Д 15 мм 209,57/1,18/3,84х1,13 | шт | 4 | 52,26 |  |  | 52,26 | 209 |  |  | 209 |  |  |
| 4 | ТЕР16-02-001-03 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм Коэф-ты к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м трубопровода | 0,4 | 2977,74 | 342,00 | 56,85 2,35 | 2578,89 | 1191 | 137 | 23 1 | 1031 | 37,9155 15,1662 | 0,625 0,25 |
| 5 | ТЕР16-02-001-04 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм Коэф-ты к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м трубопровода | 0,8 | 3488,82 | 342,00 | 56,85 2,35 | 3089,97 | 2791 | 274 | 45 2 | 2472 | 37,9155 30,3324 | 0,625 0,5 |
| 6 | прайс-лист | Кран шаровый полнопроходной муфтовый со спускником Д 32 мм 509,76/1,18/3,84х1,13 | шт | 2 | 127,13 |  |  | 127,13 | 254 |  |  | 254 |  |  |
| 7 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 83 | 11,98 |  |  | 11,98 | 994 |  |  | 994 |  |  |
| 8 | ТЕР18-07-001-05 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Установка кранов воздушных Коэф-ты к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 комплект | 15 | 27,25 | 1,32 |  | 25,93 | 409 | 20 |  | 389 | 0,138 2,07 |  |
| 9 | ТЕР24-01-033-01 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Установка клапана для отключения радиаторов диаметром: до 20 мм Коэф-ты к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 шт. | 15 | 9,01 | 8,22 |  | 0,79 | 135 | 123 |  | 12 | 0,966 14,49 |  |
| 10 | прайс-лист | Клапан для отключения радиаторов RLV Д 20 мм 481,44/1,18/3,84х1,13 | шт | 15 | 120,06 |  |  | 120,06 | 1801 |  |  | 1801 |  |  |
| 11 | ТЕР16-07-005-01 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм Коэф-ты к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м трубопровода | 2,25 | 122,79 | 62,86 | 55,64 | 4,29 | 276 | 141 | 125 | 10 | 5,7615 12,9634 |  |
| 12 | ТЕР18-03-001-01 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Установка радиаторов: чугунных Коэф-ты к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,3811 | 33163,82 | 731,26 | 442,73 42,70 | 31989,83 | 12639 | 279 | 169 16 | 12191 | 87,055 33,1767 | 7,575 2,8868 |
| Строительные работы |
| 13 | ТЕР15-04-030-04 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 Коэф-ты к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 | 1156,67 | 678,27 | 3,44 0,16 | 474,96 | 243 | 142 | 1 | 100 | 81,719 17,161 | 0,05 0,0105 |
| 14 | ФЕРм08-02-472-03 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: полосовой сечением 100 мм2 Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | 100 м | 0,12 | 891,89 | 135,93 | 178,37 6,97 | 577,59 | 107 | 16 | 21 1 | 70 | 15,4 1,848 | 1,1 0,132 |
| Изоляция трубопроводов |
| 15 | ТЕР26-01-003-01 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем Коэф-ты к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 м3 изоляции | 1,17 | 2135,82 | 186,15 | 45,61 | 1904,06 | 2499 | 218 | 53 | 2228 | 21,62 25,2954 | 0,5 0,585 |
| 16 | СЦМ-104-0017 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 76-108 мм | м3 | -1,20744 | 1275,20 |  |  | 1275,20 | -1540 |  |  | -1540 |  |  |
| 17 | прайс-лист | Цилиндры теплоизоляционные ROCKWOOL из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 30 мм Д 20 мм 102/1,18/3,84х1,13 | м | 105 | 25,44 |  |  | 25,44 | 2671 |  |  | 2671 |  |  |
| 18 | прайс-лист | Цилиндры теплоизоляционные ROCKWOOL из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 30 мм Д 25 мм 117/1,18/3,84х1,13 | м | 40 | 29,18 |  |  | 29,18 | 1167 |  |  | 1167 |  |  |
| 19 | прайс-лист | Цилиндры теплоизоляционные ROCKWOOL из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 30 мм Д 32 мм 126/1,18/3,84х1,13 | м | 80 | 31,42 |  |  | 31,42 | 2514 |  |  | 2514 |  |  |
| Раздел 2. Теплоснабжение |
| 20 | ТЕР20-04-001-01 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т Коэф-ты к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 агрегат | 3 | 3496,33 | 77,14 | 34,43 0,79 | 3384,76 | 10489 | 231 | 103 2 | 10155 | 9,407 28,221 | 0,175 0,525 |
| 21 | СЦМ-300-1761 | Агрегаты воздушно-отопительные типа СТД-100, производительностью по воздуху 8770 м3/ч, теплоноситель-пар | шт | -3 | 3323,20 |  |  | 3323,20 | -9970 |  |  | -9970 |  |  |
| 22 | прайс-лист | Воздушно-отопительный агрегат Volcano VR2 - двухрядный нагреватель с комплектом автоматики N=0,61 кВт, U=230В 37824,46/1,18/2,42х1,107 | шт | 3 | 14663,01 |  |  |  | 43989 |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР09-03-039-01 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Монтаж конструкций для крепления агрегата, массой: до 0,1 т Коэф-ты к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 т конструкций | 0,0789 | 9339,96 | 785,07 | 373,24 1,73 | 8181,65 | 737 | 62 | 29 | 646 | 92,253 7,2788 | 0,3375 0,0266 |
| 24 | ТЕР16-02-001-04 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм Коэф-ты к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м трубопровода | 1 | 3488,82 | 342,00 | 56,85 2,35 | 3089,97 | 3489 | 342 | 57 2 | 3090 | 37,9155 37,9155 | 0,625 0,625 |
| 25 | прайс-лист | Кран шаровый полнопроходной муфтовый со спускником Д 32 мм 509,76/1,18/3,84х1,13 | шт | 6 | 127,13 |  |  | 127,13 | 763 |  |  | 763 |  |  |
| 26 | ТЕР16-02-001-05 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм Коэф-ты к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м трубопровода | 0,15 | 3254,35 | 342,00 | 56,85 2,35 | 2855,50 | 488 | 51 | 9 | 428 | 37,9155 5,6873 | 0,625 0,0938 |
| 27 | ТЕР16-02-001-06 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм Коэф-ты к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м трубопровода | 0,05 | 4897,13 | 424,47 | 110,70 2,99 | 4361,96 | 245 | 21 | 6 | 218 | 47,058 2,3529 | 1,25 0,0625 |
| 28 | прайс-лист | Кран шаровый полнопроходной муфтовый со спускником Д 50 мм 1146,96/1,18/3,84х1,13 | шт | 2 | 286,03 |  |  | 286,03 | 572 |  |  | 572 |  |  |
| Строительные работы |
| 29 | ФЕРм08-02-472-03 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: полосовой сечением 100 мм2 Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | 100 м | 0,1 | 891,89 | 135,93 | 178,37 6,97 | 577,59 | 89 | 14 | 18 1 | 57 | 15,4 1,54 | 1,1 0,11 |
| 30 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 Коэф-ты к позиции: При окраске ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,13 | 1579,60 | 82,46 | 15,48 0,23 | 1481,66 | 205 | 11 | 2 | 192 | 9,6899 1,2597 | 0,05 0,0065 |
| 31 | СЦМ-113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | -0,00494 | 38500,00 |  |  | 38500,00 | -190 |  |  | -190 |  |  |
| 32 | СЦМ-101-0830 | Пудра алюминиевая ПП-1 | т | 0,00247 | 28993,22 |  |  | 28993,22 | 72 |  |  | 72 |  |  |
| 33 | СЦМ-113-0095 | Лак кремнийорганический термостойкий марки ПФ-170 | т | 0,00494 | 28933,01 |  |  | 28933,01 | 143 |  |  | 143 |  |  |
| Изоляция трубопроводов |
| 34 | ТЕР26-01-003-01 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем Коэф-ты к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 м3 изоляции | 0,79 | 2135,82 | 186,15 | 45,61 | 1904,06 | 1687 | 147 | 36 | 1504 | 21,62 17,0798 | 0,5 0,395 |
| 35 | СЦМ-104-0017 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 76-108 мм | м3 | -0,81528 | 1275,20 |  |  | 1275,20 | -1040 |  |  | -1040 |  |  |
| 36 | прайс-лист | Цилиндры теплоизоляционные ROCKWOOL из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 30 мм Д 38 мм 140/1,18/3,84х1,13 | м | 100 | 34,91 |  |  | 34,91 | 3491 |  |  | 3491 |  |  |
| 37 | прайс-лист | Цилиндры теплоизоляционные ROCKWOOL из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 30 мм Д 48 мм 145/1,18/3,84х1,13 | м | 15 | 36,16 |  |  | 36,16 | 542 |  |  | 542 |  |  |
| 38 | прайс-лист | Цилиндры теплоизоляционные ROCKWOOL из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 30 мм Д 57 мм 147/1,18/3,84х1,13 | м | 5 | 36,66 |  |  | 36,66 | 183 |  |  | 183 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 88434 | 2588 | 757 27 | 41100 | 293,65 | 6,86 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 89606 | 3495 | 1022 37 | 41100 | 396,43 | 9,27 |
| Накладные расходы | 4033 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2817 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-8, 11-12, 20-21, 24-28 | 28929 | 1855 | 597 25 | 26477 | 207,70 | 5,60 |
| Всего с учетом "3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях. Коэффициент к расценам сборников ТЕР кроме №46 и ТЕРр. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35" | 29787 | 2504 | 806 34 | 26477 | 280,39 | 7,56 |
| Накладные расходы 128%*0,94 ФОТ (от 2 538) | 3054 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83% ФОТ (от 2 538) | 2107 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 34948 |  |  |  | 280,39 | 7,56 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 9-10 | 1936 | 123 |  | 1813 | 14,49 |  |
| Всего с учетом "3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях. Коэффициент к расценам сборников ТЕР кроме №46 и ТЕРр. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35" | 1979 | 166 |  | 1813 | 19,56 |  |
| Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 166) | 203 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 89% ФОТ (от 166) | 148 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 2330 |  |  |  | 19,56 |  |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 13 | 243 | 142 | 1 | 100 | 17,16 | 0,01 |
| Всего с учетом "3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях. Коэффициент к расценам сборников ТЕР кроме №46 и ТЕРр. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35" | 293 | 192 | 1 | 100 | 23,17 | 0,01 |
| Накладные расходы 105%*0,94 ФОТ (от 192) | 190 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55% ФОТ (от 192) | 106 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 589 |  |  |  | 23,17 | 0,01 |
| Теплоизоляционные работы: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 15-19, 34-38 | 12174 | 365 | 89 | 11720 | 42,38 | 0,98 |
| Всего с учетом "3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях. Коэффициент к расценам сборников ТЕР кроме №46 и ТЕРр. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35" | 12333 | 493 | 120 | 11720 | 57,21 | 1,32 |
| Накладные расходы 100%*0,94 ФОТ (от 493) | 463 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 493) | 345 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 13141 |  |  |  | 57,21 | 1,32 |
| Строительные металлические конструкции: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 23 | 737 | 62 | 29 | 646 | 7,28 | 0,03 |
| Всего с учетом "3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях. Коэффициент к расценам сборников ТЕР кроме №46 и ТЕРр. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35" | 769 | 84 | 39 | 646 | 9,83 | 0,04 |
| Накладные расходы 90%*0,94 ФОТ (от 84) | 71 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 84) | 71 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 911 |  |  |  | 9,83 | 0,04 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 30-32 | 87 | 11 | 2 | 74 | 1,26 | 0,01 |
| Всего с учетом "3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях. Коэффициент к расценам сборников ТЕР кроме №46 и ТЕРр. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35" | 92 | 15 | 3 | 74 | 1,70 | 0,01 |
| Накладные расходы 90%*0,94 ФОТ (от 15) | 13 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 15) | 11 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 116 |  |  |  | 1,70 | 0,01 |
| Итого | 52035 |  |  |  | 391,85 | 8,94 |
| Итоги по Монтажным работам |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 14, 29, 33 | 339 | 30 | 39 2 | 270 | 3,39 | 0,24 |
| Всего с учетом "3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях. Коэффициент к расценам сборников ТЕР кроме №46 и ТЕРр. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35" | 364 | 41 | 53 3 | 270 | 4,57 | 0,33 |
| Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 44) | 39 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 44) | 29 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 432 |  |  |  | 4,57 | 0,33 |
| Итоги по Оборудованию |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 22 | 43989 |  |  |  |  |  |
| Итого | 96456 |  |  |  | 396,43 | 9,27 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 41100 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1022 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 3532 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 4033 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2817 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 96456,00 |  |  |  | 396,43 | 9,27 |

## Составил инженер-сметчик                               С.А.Новикова

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(

## Проверил

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(