Кварцевые фильтры «КФ-8м и ПКФ-4м»

-    Восьмикристальный кварцевый фильтр «КФ-8м». Собран, настроен, без корпуса (экранированной коробки). Кварцевый фильтр на частоту 8,865 МГц. Фильтр собран на печатной плате 42х14 мм. В комплект входят 2 опорных кварца (SSB, CW). Коэффициент прямоугольности по уровням 6 и 60 дБ – 1.5; затухание за полосой пропускания более 80 дБ; неравномерность в полосе пропускания не более 3 дБ; полоса пропускания по уровню 6 дБ – 2,4 кГц; Rвх и Rвых. от 200 до 280 Ом (указано в паспорте). Возможно изготовление нескольких КФ на одну частоту с разбросом не более 20 Гц.

-    Четырехкристальный (подчисточный) кварцевый фильтр «ПКФ-4м». Собран, настроен, без корпуса (экранированной коробки). Изготавливается на частоту основного кварцевого фильтра «КФ-8м». Возможность изменения полосы от 2,7 до 0,7 кГц. Фильтр выполняется на печатной плате 32х14 мм.

Принципиальные схемы КФ и ПКФ: