## Приемник на одной микросхеме К174ХА2

Начать наблюдение за работой любительских радиостанций можно на простейшем приемнике. Как полагает автор, самыми легко повторяемыми приемниками  для коротковолновиков долго еще будут приемники прямого преобразования, или, как правильно их назвать, гетеродинные приемники.

Принцип их действия чрезвычайно прост и очевиден: принимаемый сигнал преобразуется по частоте с помощью смесителя и гетеродина непосредственно в низкую, звуковую частоту. Подробнее об этом можно прочитать в (1) или (2). При приеме телеграфных  (CW) сигналов гетеродин приемника настраивают на 600 – 1000 Гц выше или ниже частоты  принимаемого сигнала и на выходе смесителя появляются биения именно с этой звуковой частотой. При приеме однополосных сигналов (SSB) гетеродин настраивают возможно точнее на частоту подавленной несущей. Основное усиление в данном приемнике происходит на низкой частоте.

Принципиальная схема гетеродинного приемника на одной микросхеме К174ХА2 показана на рис. 1. Сигнал с антенны поступает на мостовой аттенюатор R1,R2,T1 и далее через катушку связи L1 на входной контур L2C1, настроенный на среднюю частоту 160 - метрового диапазона. Аттенюатор выполнен по мостовой схеме – минимальный сигнал на вход приемника поступает при равенстве сопротивлений R1 и R2. Выделенный контуром L2C1 сигнал подается через конденсатор связи С2 на вход УРЧ микросхемы. Другой вход УРЧ «заземлен» через конденсатор С3.  Переменным резистором R3 регулируют усиление УРЧ. Когда его движок находится в левом по схеме положении, усиление максимально. Подбором  резистора R4  можно изменить пределы регулировки усиления. Гетеродин приемника содержит всего несколько навесных элементов – катушка L3  и конденсаторы C7, С8 и С9. УРЧ и гетеродин внутри К174ХА2 соединены со входами кольцевого балансного смесителя, выполненного на 4-х транзисторах. В коллекторную цепь одной пары транзисторов  включен резистор R7, на котором  и выделяется звуковая частота , равная разности частот сигнала и гетеродина. Переменным резистором R6 регулируют усиление УНЧ.

Контурные катушки приемника L2  и  L4 намотаны на 3-х – 4-х секционных каркасах, они содержат по 60 витков провода ПЭВ-2  0,1 – 0,15, по 20 витков в каждой секции каркаса. Катушка связи L1 намотана поверх L2 в нижней секции каркаса и содержит 10 витков провода ПЭВ-2  0,1 – 0,15. Трансформатор Т1 выполнен на ферритовом кольце проницаемостью 1000нн. Наматывают 7-9 витков одновременно тремя слегка скрученными проводами ПЭЛШО-0,25 – 0,35. После намотки конец первого и начало второго провода соединяют, образуя средний вывод трансформатора. Катушка ФНЧ L3  намотана на ферритовом кольце  проницаемостью 2000нм и содержит 250 витков провода ПЭЛШО или ПЭВ-2  0,1 – 0,15. В качестве катушки L3 можно применить любую универсальную стереофоническую головку от кассетного  магнитофона, новую или б/у. Индуктивность катушек этих головок 100 – 130 мГн.

Налаживание приемника чрезвычайно просто и сводится к настройке двух контуров (L2,С1,L1 и L4) на частоты 160 метрового любительского диапазона. Если есть ГСС, то его выход следует подключить к разъему антенны и вращением сердечника катушки L4 установить нужную частоту приема. Уменьшая уровень сигнала от ГСС настраивают контур L2,С1,L1, добиваются  максимальной громкости приема, что соответствует  настройке входного контура в резонанс. При отсутствии ГСС все тоже самое можно проделать, принимая сигналы любительских радиостанций. Налаживание усилителя низкой частоты, выполненного на транзисторах VT1 и VT2, сводится к подбору резистора R9. Его сопротивление должно быть таким, чтобы напряжение на эмиттерах транзисторов было равно половине напряжения питания. Ток покоя УНЧ (в отсутствие сигнала) не должен превышать 1–2 мА. При большем токе следует проверить исправность транзисторов и диода VD1. Нагрузка УНЧ – головные телефоны с сопротивлением 50 - 60 Ом.

Приемник неплохо работает с комнатной антенной – отрезком провода длинной несколько метров, но для приема дальних станций все же лучше использовать наружную антенну.

Изменив данные всего двух контуров (L2,С1,L1 и L4,С7) приемника, его можно перестроить на любительские диапазоны 80, 40 и 20 метров. На печатной плате предусмотрена установка каркасов контуров (L2,L1 и L4) других размеров.

Литература:

- Поляков В.Т. Приемники прямого преобразования для любительской связи.

- Поляков В.Т. Радиолюбителям о технике прямого преобразования.

- Поляков  В.Т. Приемник на одной микросхеме. – Радио, 1997 №12

- Поляков В.Т. Усовершенствование приемника коротковолновика - наблюдателя. – Радио, 1976, №7.

# РАДИОЛАВКА КВ и УКВ.

Набор предназначен для сборки приемника на одной

микросхеме К174ХА2.

Комплект поставки:

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Печатная плата V2.0 Микросхема К174ХА2 Транзистор КТ315 Транзистор КТ361 Диод КД522 (1N4148, КД503) Конденсатор К10-17 10 пФ (100) Конденсатор К10-17 100 пФ (101) Конденсатор К10-17 120 пФ (121) Конденсатор К10-17 150 пФ (151) Конденсатор К10-17 300 пФ (301) Конденсатор К10-17 47 нФ (473) Конденсатор К10-17 100 нФ (104) Конденсатор К10-17 150 нФ (154) Конденсатор электролитический 4,7х25В Конденсатор электролитический 10,0 х25В Конденсатор электролитический 1000,0 х16В Конденсатор переменный КПП Ручка для переменного конденсатора Ф/кольцо 1000нн (10х6х5) для T1 Ф/кольцо 2000нм (17х8х5) для L3 Каркас контура 3-х (4-х) секционный Резистор переменный 10 кОм Резистор переменный 22 кОм Резистор 100 Ом Резистор 1 кОм Резистор 3,3 кОм Резистор 9,1 кОм Резистор 330 кОм Стойка монтажная | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 2 шт. 3 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 17 шт. |

Сайт: http://rv3yf.ru/